## Slide 1: U1.6 - Tarjetas de expansión
Controladores

## Slide 2: Controladores
Habitualmente integrados en placa base.
Los principales controladores son:
  IDE.
  SCSI
  S-ATA
  Serial Attached SCSI

## Slide 3: IDE
  Conectar discos duros, grabadoras o lectores de CD/DVD.
  Bajo coste y rendimiento similar a SCSI.
  Fácil instalación
  Hasta cuatro dispositivos IDE
  40 y 80 hilos

## Slide 4: SCSI
  Diseñado para conectar todo tipo de dispositivos: discos, escáneres, unidades de backup, y muchos otros dispositivos.
  Mayor número de dispositivos.
  Mayor velocidad
  Suelen ser de mejor calidad.
  50 y 68 hilos.

## Slide 5: S-ATA
Diseñada para superar a P-ATA.
Compatible con todos los sistemas operativos actuales.
Las placas base actuales incluyen interfaces S-ATA.

## Slide 6: Serial Attached SCSI
Sucesor de SCSI.
Notable aumento de la velocidad de transferencia.
Primera versión: ancho de banda de 3Gb/sg. (SCSI: 320Mb/sg). Se prevé velocidad de hasta 12Gb/sg.
El aspecto del conector es similar a S-ATA.

## Slide 7: Controladores externos
Tarjeta gráfica VGA
Tarjeta de sonido.
Red
Paralelo
USB
eSATA
IEEE-1394

## Slide 8: Tarjeta gráfica VGA
Velocidad de actualización. Hz.
Resolución
Calidad del color.

## Slide 9: Tarjeta gráfica VGA
Hasta hace poco en slot PCI (66MHz)
AGP (Accelerated Graphics Port): en su especificación AGP 1X velocidades de 133 MHz y AGP 8X hasta los 1064 MHz.
Actualmente PCI-Express.
AGP y PCI-Express pueden estar integrados en la placa base

## Slide 10: Tarjeta de sonido
Transforma sonido digital en analógico enviado a los altavoces y analógico en digital.
Características:
  Capacidades MIDI.
  Mono, estéreo, cuadrofónico.

## Slide 11: Red
Interfaz entre equipo y el medio de transmisión.

## Slide 12: Puerto paralelo
Transmisión de datos simultáneamente, 8 bits.
Puerto LPT1. Conector DB25
Existen tres versiones de este puerto diferenciándose en la velocidad de transmisión y sentido de la transmisión:
  Puerto paralelo estándar.
  Puerto paralelo extendido.
  Puerto paralelo mejorado.
Distancias 4 o 5 metros.

## Slide 13: Puerto serie
Puerto de entrada/salida de datos.
Periféricos.
Transmisión full duplex.
COM1, COM2.
DB9 y DB25

## Slide 14: USB
Estándar de entrada/salida de velocidad media-alta.
Hasta 127 periféricos.
Diferentes tipos de dispositivos.
Características:
  Velocidades de acceso:
    Baja (1.0): 1,5 Mbps
    Media (1.1): 12 Mbps
    Alta (2.0): 480 Mbps
    Superalta (3.0): 4,8 Gbps
  Centralización de conexiones. Hub.
  Suministrar energía eléctrica a dispositivos de bajo consumo.

## Slide 15: eSATA
Dispositivos de alta velocidad externos.
Velocidad de hasta 3 Gbit/seg

## Slide 16: IEEE-1394
Hasta 63 dispositivos
Velocidad de datos alta
Similar a USB.
Distintos tipos de dispositivos.